## Slide 1: Vermeidung bauphysikalischer Schäden u. Schimmelbildung
Was sollten wir bei der Ausführung unserer Tätigkeiten beachten?
Was müssen wir mit dem AG (Planer, Endkunden) abklären?
Müssen wir uns um die anderen Gewerke kümmern?
KURZ!
WER?, WANN?, WARUM?, WIESO? Und noch viele weitere WWWWWWWW

## Slide 2: Was müssen wir bauphysikalisch beachten?
Schall – Akustik (Schallschutz, Schalldämmung, Schallausbreitung)
Wärmeschutz (Wärmedämmung, Wärmeleitung, Wärmestrahlung, udgl….)
Klima (in Wohn-, Lager-, Arbeitsbereichen und den äußeren Einfluss)
Feuchtigkeit (Baufeuchte, Feuchtetransport, Dampfbremse, Kondensat, udgl…)
Materialbeschaffenheit (Materialkombinationen, udgl…)
Lichteinfall (Sonneneinwirkung, resultierende Verfärbungen udgl…)
Statik (Gewichtserfassung, Meldung an den Planer & Statiker – zB l/300)

## Slide 3: Schall & Akustik
Akustikdecken, Akustikwände – aber ACHTUNG – durchaus sind Hinterlüftungen der Konstruktion erforderlich! Abhängung! Montage!
Fenster- und Türelemente, wobei hier auch auf den Einbau und die umgebenden Konstruktionen zu achten ist. (zB durchgehender Estrich, der eine Schallausbreitung „unterstützt“ – ACHTUNG wegen Messung der tatsächlichen Schalldämmung im eingebauten Zustand.
Möbel als Schalldämmung? Durchaus! Wenn diese zB als Raumteiler genutzt werden – in einer Praxis oder einen Besprechungsbereich.
Schalldämmung mittels – Einlagen (Rsp, Vollspan, Dämmplatte, udgl..), Absenkdichtungen, Sonderverglasungen (VSG, Folierungen, Gel, udgl..), Fräsungen in der Plattenoberfläche, Entkoppelungen, usw…
Wichtig – Alle Details im Vorfeld genau abklären!

## Slide 4: Wärmeschutz
Ähnlich wie Schall & Akustik
Fenster- und Türelemente, wobei hier auch auf den Einbau und die umgebenden Konstruktionen zu achten ist. (zB Temperaturunterschied zwischen Gang/Wohnung, Keller/Vorzimmer, Lager/Büro, usw…
Möbel als Wärmeschutz? Durchaus! Wenn diese zB als Raumteiler genutzt, bzw im Bereich von Windfängen und Portierlogen eingesetzt werden.
Wärmedämmung mittels – Türinnenlagen („Wabe“, Rsp, Vollspan, Dämmplatte, udgl..), Absenkdichtungen, Sonderverglasungen (VSG, Folierungen, ISO, Vakuum, udgl..) – Achtung wegen Folierungen bei ESG – hebt eventuell deren Schutzfunktion auf!!!
Wichtig – Alle Anforderungen im Vorfeld genau abklären!

## Slide 5: KLIMA und dessen Veränderungen

## Slide 6: KLIMA - Klimaveränderungen
Klima und Klimaveränderungen betreffen uns in allen Bereichen. Und! Die klimatischen Veränderungen sind derzeitig schneller als wir reagieren können (siehe aktuelle Vorseite).
Oft werden die klimatischen Einwirkungen nicht richtig berücksichtigt. Schwankungen während den Jahreszeiten. Die Klimaklassen der Hersteller und deren Angaben sind im wesentlichen zu beachten.
ACHTUNG – immer die Einbauanleitungen und Montagevorgaben (Montagöffnung) genau einhalten bzw die Prüfungsaufzeichnungen einsehen.
KONDENSAT – Problem der Durchfeuchtung von Materialien, Schimmelbildungen bei mangelnder Auslüftung der Feuchtigkeit. Reicht Stoßlüftung? Kann eine Heizung die erforderliche Luftwalze zum Abtrocknen gewährleisten?
Wärmebrücken – zB Laubengangtüren (Zylinder, Beschlag), Fenster (bei Dichtungsschaden, Beschlag, Zwangsbelüftungen, usw….

## Slide 7: RAUMKLIMA – zu vernachlässigen?
In der aktuellen Arbeit der Normung ist das Raumklima ein wesentlicher Bereich.
WARUM?
Wegen den Herstellerangaben und den Erfahrungen der Sachverständigen und den Dokumentationen von Schäden und Laborprüfungen.
Der WUNSCH! WÄRE!
Eine einheitliche Formulierung an die sich die AG während der Bauphase halten müssen, aber auch jeder Nutzer nach der Übergabe. AG ist eben nicht immer der nachfolgende Nutzer.

## Slide 8: Raumklima – Auszug aus Normentwurf ÖN B 2217
Nachfolgende Formulierung liegt vor, muss aber so noch in den Arbeitsgruppen und Komitees übernommen/akzeptiert werden. Wichtig für Handwerk und Industrie.
Voraussetzungen für die Ausführung sind;
vor der Montage im Innenbereich muss das ausheizen gemäß ÖNORM B 3732 abgeschlossen sein;
für die Montagearbeiten im Innenbereich muss zum Zeitpunkt der Montage eine Mindesttemperatur des Untergrundes von 12 Grad Celsius eingehalten werden;
Vom Auftraggeber beigestellte Lagerungsmöglichkeiten müssen bei materialspezifischen Erfordernissen die gleichen klimatischen Bedingungen wie der Montageort erfüllen;
Ab der Lagerung bis zum Zeitpunkt der Übergabe von Innenbauteilen (z.B. Innentüren) ist eine geschlossene Gebäudehülle erforderlich. Für das Raumklima sind während dieser Zeitspanne die Werte der relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 40% bis 60% und der Raumtemperatur zwischen 12 Grad Celsius und 28 Grad Celsius zu gewährleisten, sofern keine anderen materialspezifischen Erfordernisse bestehen.

## Slide 9: Feuchtigkeit
Feuchtigkeit! In der Luft, in den Anschlussbereichen, Baurückstände, aber auch nicht zu vergessen – als Regen, Hagel, Schnee (Lawinen), Wasser als Hangwasser bzw bei Überschwemmungen. Wichtig – Luftaustausch bzw eine geregelte Entfeuchtung.
Derzeitige Forderung in der Normungsarbeit – die relative Luftfeuchtigkeit muss vom AG bzw besonders vom Nutzer unter 60% gehalten werden. Materialtechnisch gesehen wären 40-60% ideal – auch für den Mensch.
An ständig durchfeuchteten Bereichen kann es zu Schimmelbildungen kommen. Im schlimmsten Fall entstehen auch Fruchtkörper.
ACHTUNG – MÖBEL – an Außenwänden – Hinterlüftung erforderlich. Vor einer Anfertigung u. Montage sollte die vor Ort Situation geklärt sein. Besonders im Niedertemperaturbereich – fehlende Zirkulation!

## Slide 10: Materialbeschaffenheit - Kombinationen
Welches Material kommt wo zum Einsatz? Holz, Metall, Glas, Kunststoff, Dichtstoffe, Reinigungs- und Pflegemittel, Keramik, Spanplatte, Rigips, udgl..
Welches Material kann/soll wie kombiniert werden? Verbund von verschiedenen Materialien mittels Verklebung, bzw teilweise lose in der Mittellage, um einen Verzug zu verhindern bzw die Materialveränderungen auszugleichen. Eine falsche Kombination von Materialien kann zu massiven Schäden am Produkt bzw an der Umgebung führen – natürlich auch gesundheitliche Schäden hervorrufen!
Welche Oberflächen sind wo sinnvoll? Natur belassen, konstruktiver Holzschutz, Lasur, Lack, Öl, udgl..
Welche Beschichtungen sollten wo aufgetragen werden? HDF, MDF, Schichtstoff, Exterior, udgl..
Pflege, Wartung, Reinigung! Jedes Material bedarf einer anderen Reinigung, Pflege und Wartung – darüber muss der Kunde informiert werden. Produktinformation. Wartungs- und Pflegeinformation. Herstellerangaben/-empfehlungen beachten!!!

## Slide 11: Lichteinfall
Lichteinfall – Sonnenlicht! Schäden im Innenbereich an Oberflächen durch nachdunkeln bzw ausbleichen.
Aufheizen der Innenräume. Vermeidung durch Bedampfung wie beim K-Glas, bzw Einsatz von Vakuumglas, Beschattung, udgl..
Aufheizen von Materialien im Außenbereich – zB Terrassen-, Fassadenholz, aber auch ALU-Schalen, oder dunkel beschichtetet Holzoberflächen. Hier kann wesentlich mit hellen Farben/Beschichtungen eine ungewollte Erwärmung zumindest minimiert werden. Betrifft auch Anschlussfugen. Zusätzlich die Hinterlüftung beachten!!!
UV-Einwirkung auf Beschichtungen und im besonderen auf Dichtstoffe. (Anschlussfugen mit bauphysikalischer Anforderung).

## Slide 12: Fugenarten – Bekannte Bezeichnungen?!
Anschlussfugen ohne bauphysikalischen Anforderungen – Keine besondere Anforderung an das Fugendichtmittel und deren Ausführung – eher nur optisch.
Anschlussfugen mit bauphysikalischer Anforderungen (Dichtfugen, Wartungsfugen) – zB geregelt in der ÖN B 5320 – Einbau von Fenster und Außentüren in Wände. Kein freier Farbwunsch seitens des AG´s, Planers möglich – Herstellerangaben sind unbedingt einzuhalten.
Stoßfuge – Küchenarbeitsplatten, Verkleidungsecken bei Falz- u. Zierverkleidungen, Wand- und Deckenpaneele, udgl… - ACHTUNG – Dichtstoffeinsatz nicht verbindlich!
Funktionsfuge – Diese Fugenausführung darf nicht mit einem Dichtmittel verschlossen werden, da diese Fugenausbildung ausschließlich der Funktion des Elementes dient – z.B: Zwischen Türblatt und Zarge bzw zum Boden.

## Slide 13: STATIK
Transport – schwere Elemente/Möbel und wenn es nur einzelne Komponenten sind, stellen oft mehrere Probleme dar. zB Gesamtelement wie Hebeschiebetürelement, Stein für Arbeitsplatte, udgl...
Belastung der Unterkonstruktion (Estrich, Distanzboden, Trockenaufbau, udgl..), bzw der Streifenbelastung im unteren Mauerbereich (betrifft besonders die Durchbiegung die zu Schäden in der Funktionsfuge führen können). Teilweise müssten Wand- und Boden-, wie Deckenbereiche statisch optimiert werden.
ACHTUNG – Das Gewicht ist oft schon beim Transport ein wesentlicher Faktor, der Schäden am Produkt verursachen kann.
Immer auf die Materialgewichte hinweisen. Der „Hauptfehler“ vieler Planer liegt im Bereich der „Gewichtsvernachlässigung“ vom GLAS.
Gewichtsmeldung so rasch wie möglich an den Planer melden!

## Slide 14: Wer/Was - kann uns unterstützen?
HFA – Holzforschung Austria - www.holzforschung.at
HFA - akustik-center-austria - www.holzforschung.at/ueber-uns/infrastruktur/akustik-center-austria
INFO-HOLZ - www.infoholz.at
Pro:Holz - www.proholz.at
IBO - Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie - www.ibo.at
baubook – Reinschauen. Ökologisch bauen. - www.baubook.info/de
Austrian Standards (Normungsinstitut) - www.austrian-standards.at
OIB – Österreichisches Institut für Bautechnik - www.oib.or.at

## Slide 15: BARRIEREFREIHEIT
Barrierefreiheit – Behindertengerecht – bedeutet was genau im Detail?
Barrierefreiheit gilt im öffentlichen Bereich und betrifft ALLE!
Behindertengerecht – betrifft die Beeinträchtigung einer einzelnen Person, einer speziellen Gruppe und dient nur deren Erleichterung und in deren unmittelbaren Umfeld.
Barrieren vermeiden und entfernen!
lt der OIB-Richtlinie 4 – Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit – darf kein Türstaffel verwendet werden! Stimmt so? NEIN!!!
Die OIB-Richtlinien – Ausgaben – jeweils abstimmen auf der Homepage. OIB-Richtlinien werden von jedem Budnesland separat übernommen. Die jeweilige Ausgabe ist zu überprüfen

## Slide 16: OIB-Richtlinie 4 – Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit.
Auszug wegen Türstaffel! – Ausgabe 2019/2023
Unterstützende Unterlagen zur Barrierefreiheit.
www.wko.at/oe/gewerbe-handwerk/elektro-gebaeude-alarm-kommunikation/neu-technische-informationsblaetter-zur-barrierefreiheit

## Slide 17: ALLES HÄNGT ZUSAMMEN!
Ein kurzer Einblick in die Bauphysik!
Kurz die Verkettungen unter den einzelnen Bereichen angerissen!
Weitere Einflüsse kurz erörtert.
Ich hoffe anregend und nicht abschreckend.
Siehe auch unter
www.wko.at/oe/gewerbe-handwerk/tischler-holzgestalter/normenliste-tischler.pdf
www.wko.at/oe/gewerbe-handwerk/tischler-holzgestalter/start
Danke für euere Aufmerksamkeit.